## Slide 1: Визначення оптимального курсу яхти в закритій акваторії
Рутов Олег, КМ-03
Дослідження операцій

## Slide 2: Курс судна
Курс судна щодо вітру – кут між напрямом вітру та діаметральною площиною судна.

## Slide 3: Курс судна
Всі можливі курси відносно вітру приблизно поділені за румбами і мають власні історичні назви, що їх можна побачити на малюнку.

## Slide 4: Курс судна
Левентик (проти вітру; нід. levendich — «жваво») — курс, який утворює з напрямком вітру кут 0°. Наближення курсу до левентику називається приведенням до вітру, а віддалення від нього — відвалюванням під вітер.

## Slide 5: Курс судна
Бейдевінд (нід. bij de wind) — курс, при якому кут між напрямом вітру і напрямом руху судна менший від 8 румбів. Тяга вітрила при бейдевінді цілком визначається його підіймальною силою. При збільшенні тиску вітру сила тяги зменшується, водночас зростає сила дрейфу. Отже, на цьому курсі вітрило, що встановлюється з мінімальним кутом атаки до вимпельного вітру, працює повністю як аеродинамічне крило.
Найкращі вітрильники ходять під кутом 30-35° до напрямку справжнього вітру. Внаслідок додавання швидкостей вітру і зустрічного потоку повітря швидкість вимпельного вітру на курсі бейдевінд виявляється максимальною, як і підіймальна сила на вітрилі. Сила дрейфу також досягає максимальної величини.

## Slide 6: Курс судна
Галфвінд (нід. halve wind), або пів-вітру — курс, при якому кут між напрямом вітру і напрямом руху судна дорівнює майже 8 румбів. На цьому курсі вітер дме перпендикулярно до ДП судна, а вимпельний вітер спрямований до ДП під гострим кутом.

## Slide 7: Курс судна
Бакштаг (нід. bakstag) — курс, який утворює з напрямком вітру кут більший ніж 8, але менший ніж 16 румбів. Розрізняють повний бакштаг, при якому кут перевищує 135° градусів, і крутий бакштаг 90° -135°. Курсом бакштаг вітрило працює під великим кутом атаки. При цьому тиск вітру відіграє головну роль у створенні тяги вітрила. Сила дрейфу практично відсутня.

## Slide 8: Курс судна
Фордевінд (нід. voor de wind) — курс, при якому вітер дме у корму судна. Кут між напрямом вітру і діаметральною площиною судна близько 180°.
Фордевінд — у вітрильному спорті не найшвидший курс. Вітрило при цьому курсі встановлюють перпендикулярно до напрямку вітру. Тяга створюється завдяки прямому тиску вітру на вітрило.

## Slide 9: Лавірування
Лавірування – це прийом, який дозволяє вітрильному судну рухатися «проти» вітру.
Він полягає в слідуванні зіг-загом із періодичною зміною курсу судна так, щоб оминути необхідність рухатись прямо проти вітру.
Лавірування може також застосовуватися і при попутному вітрі – для задіяння усіх вітрил.

## Slide 10: Лавірування
Поворот оверштаг. При повороті оверштаг лінію вітру перетинає ніс парусного судна. Судно приводиться до левентику, потім увалюється на інший галс, до потрібного курсу. Такий маневр легше виконують судна з косим вітрильним озброєнням, для суден з прямими вітрилами такий маневр вимагає дуже досвідченого і численного екіпажу. З цієї причини на суднах з прямими вітрилами та нечисленним або невправним екіпажем замість повороту оверштаг виконують поворот через фордевінд.

## Slide 11: Лавірування
Поворот фордевінд. При повороті фордевінд лінію вітру перетинає корма судна. Таким чином, вітер завжди попутний і для суден з прямим вітрильним озброєнням становить менше труднощів. Зате для вітрильників з косим озброєнням зміна галса супроводжується стрімким перекиданням вітрил з одного галса на інший.

## Slide 12: Полярна діаграма швидкостей яхти
Полярна діаграма швидкостей яхти – спеціальна діаграма, що відображає залежність швидкості яхти від курсу (напряму вітру) та швидкості вітру.

## Slide 13: Пошук оптимального кута лавірування

## Slide 14: Пошук оптимального кута лавірування

## Slide 15: Дякую за увагу!